Паспорт

Ик-прожектор HL-164/R60D4590

Описание

Прожектор ИК всепогодный предназначен для использования как внутри помещений, так и снаружи для освещения объектов видеонаблюдения в полной темноте или в условиях недостаточной освещенности.

ИК прожектор  работает от стабилизированного источника питания с напряжением 12В (+10%),  не требует дополнительного теплоотвода.

Комплектация

ИК прожектор  – 1шт.

Кронштейн – 1шт.

Паспорт – 1шт.

Упаковочная коробка – 1шт.

Технические характеристики

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Дальность, м | 60 |
| Угол излучения, град | 45 - 90 |
| Длина волны излучения, нм | 850 |
| Напряжение питания, В | DC12 |
| Ток поребления, мА | 1000 |
| Автоматическое вкл./выкл | есть |
| Температурный режим | -40...+40°С |
| Класс защищенности | IP66 |

Правила хранения

Ик прожектор следует хранить в отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от -40°С до 40°С и относительной влажности воздуха до 80%.

Гарантии

Гарантийный срок изделия 12 месяцев с даты продажи. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились: механические, термические, химические повреждения корпуса; электрический пробой входных и выходных каскадов; авария в сети питания; умышленная порча; неправильное подключение ИК прожектора (ошибка в полярности питания, монтаж при подсоединенном разъеме к коммутационной коробке).